РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стенд для испытания газопламенного оборудования

# АТМ98

г. Воронеж

# Назначение изделия.

Стенд для испытания газопламенного оборудования (далее по тексту – стенд) предназначен для испытания резаков газовых и на жидком горючем, горелок газосварочных и газовоздушных, редукторов баллонных и сетевых, баков для жидкого горючего, а также рукавов резинотканевых диаметром от 6 до 16 мм.

Виды проводимых испытаний:

- проверка на герметичность;

- проверка на инжекционную способность;

- проверка на самотек;

- проверка предохранительных клапанов на избыточное давление;

- проверка рукавов газовых на прочность;

- проверка аппаратуры на горение;

- калибровка манометров.

# Комплектность

В комплект поставки стенда входят:

- Стенд для испытания 	-	1	шт.

- Клапан защитный (кислород)	-	1	шт.

- Клапан защитный (ацетилен)	-	1	шт.

- Клапан защитный (пропан) 	-	1	шт.

- Змеевик для подключения к баллону с азотом	-	1	шт.

- Редуктор РК-70 (или РВ-90) 	-	1	шт.

- Руководство по эксплуатации	-	1	шт.

По согласованию с заказчиком возможна поставка в комплекте с водяной ванной.

# Устройство и принцип работы.

3.1 Стенд состоит из газораспределительного щита, защитных клапанов магистралей кислорода и горючего газа, редуктора высокого давления РК-70 или РВ-90 и змеевика.

Газораспределительный щит обеспечивает поддержание в процессе испытаний необходимых давлений и расходов газов. При проведении огневых испытаний используются кислород и горючий газ (ацетилен или пропан). При проведении всех других видов испытаний используется азот или очищенный от масла и влаги воздух.

Газораспределительный щит представляет собой конструкцию из сварной рамы, на которой установлена лицевая панель. В панель вмонтированы и соединены трубопроводами в определенной последовательности задающие давление редукторы, измерительные приборы, запорная аппаратура и защитные клапаны.

Рис. 1. Схема газовая принципиальная

Рис. 2. Общий вид стенда

На лицевой панели газораспределительного щита расположены:

- манометр, контролирующий давление кислорода в магистрали;

- манометр, контролирующий давление пропана в магистрали;

- манометр, контролирующий давление ацетилена на входе в магистрали;

- манометр, контролирующий давление азота (очищенного сжатого воздуха) в магистрали;

- входной вентиль азота (очищенного сжатого воздуха);

- вентили перепускные, для подачи азота (очищенного сжатого воздуха) в магистраль кислорода и в магистраль горючего газа;

- вентили запорные для перекрытия магистралей пропана и ацетилена;

- вентиль запорный для перекрытия магистрали азота (очищенного сжатого воздуха).

На выходе магистралей кислорода, пропана и ацетилена установлены защитные клапаны.

Водяная ванна крепится при помощи кронштейнов к ножкам сварной рамы газораспределительного щита.

Все испытания на стенде проводятся согласно утвержденных на предприятии программ-методик на указанные виды испытаний.

Ниже приводится содержание основных видов испытаний.

3.2 Испытания на герметичность.

При данном виде испытаний к линии азота подсоединяется баллон с газом.

Затем через входной вентиль азот подается в магистраль, далее поочередно

открываются перепускные вентили, подающие азот в магистраль кислорода или

пропана, в зависимости от проверяемого элемента оборудования. Давление азота

при подаче в магистрали кислорода или пропана во время испытаний, должно

соответствовать определенным значениям, установленным программой-методикой

испытаний.

Испытания должны проводиться с использованием азота или очищенного от масла и влаги сжатого воздуха.

В процессе испытаний изделие или испытуемый узел погружается в воду и выдерживается под соответствующим давлением азота не менее 2 минут. Величина давления азота (очищенного сжатого воздуха) при испытаниях должна быть равна величине рабочего давления х 1,5.

3.3 Испытания на наличие инжекции.

При данном виде испытаний к линии азота подсоединяется баллон с газом.

Затем через входной вентиль азот подается в магистраль, далее

открывается перепускной вентиль, подающий азот в магистраль кислорода.

Давление азота при подаче в магистраль кислорода во время испытаний, должно

соответствовать определенным значениям, установленным программой-методикой

испытаний.

Испытания должны проводиться с использованием азота или очищенного от масла и влаги сжатого воздуха.

Для проведения испытаний входной штуцер кислорода резака или горелки посредством рукава присоединяется к соответствующему выходному штуцеру стенда, затем полностью открывается вентиль горючего газа испытуемого изделия, далее в изделие подается азот (очищенный сжатый воздух) под давлением соответствующим рабочему (согласно паспорту), далее полностью открывается вентиль подогревающего кислорода и определяется наличие инжекции в канале горючего газа.

3.4 Испытания на горение.

При данном виде испытаний к линиям кислорода и соответствующего горючего газа

подсоединяются баллоны с газами. К выходным штуцерам защитных клапанов

соответствующих магистралей газов при помощи рукавов подсоединяется

испытуемое изделие.

Затем открываются входные вентили соответствующих магистралей, через

соответствующие редукторы устанавливаются рабочие давления газов,

согласно программе-методике испытаний.

Далее производится поджиг горючей смеси на испытуемом изделии и проводится

цикл испытаний на горение.

Испытания на горение проводятся при использовании газов соответствующих требованиям ГОСТ и при соблюдении соответствующих мер безопасности.

# Указание мер безопасности.

- Эксплуатация стенда должна производиться в соответствии с руководством по эксплуатации АТМ98 и с соблюдением:

- «Правил техники безопасности и гигиены труда при производстве ацетилена и газопламенной обработки металлов, утвержденных Министерством труда и социального развития Российской Федерации» 14.02.2002 г.  ПОТ Р М-019.

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы».

- Запрещается использование стенда не по соответствующему назначению.

- Во избежание выхода из строя стенда и возможности возникновения несчастных случаев на змеевике и трубопроводах не допускается изломов и забоев.

- Все ремонтные работы или замену баллона необходимо проводить только после снятия давления газа в стенде. Давление должно быть снижено до атмосферного.

- При обнаружении неисправности в стенде немедленно закрыть запорные и перепускные вентили и тщательно продуть систему, после чего можно приступить к ремонту.

# Техническое обслуживание.

- Содержите стенд в чистоте, наличие масляных пятен и загрязнений не допускается.

- Перед началом работы необходимо провести испытания стенда на, герметичность под рабочим давлением.

- Не реже одного раза в год производить проверку присоединительных трубок на прочность под давлением 40 кгс/см².

- Не реже одного раза в год проводите испытания всего стенда на герметичность под давлением 40 кгс/см2.

- Проводите  обслуживание вентилей, редукторов и манометров в соответствии с  эксплуатационными документами на  них.

# Гарантийные обязательства.

- Стенд соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.2.052 «ССБТ. Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.054 «ССБТ. Установки ацетиленовые. Требования безопасности», ГОСТ 12.2.054.1 «ССБТ. Установки ацетиленовые. Приемка и методы испытаний», ГОСТ 12.2.060 «ССБТ. Трубопроводы ацетиленовые. Требования безопасности», ГОСТ 12.2.085 «Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности».

- Срок гарантии устанавливается равным 1 году со дня эксплуатации рампы, но не более 2 лет со дня продажи.

# Правила хранения и транспортирования.

- Хранение стенда в части воздействия климатических факторов по группе условий хранения 4 /Ж2 / по ГОСТ 15150.

- Транспортирование стенда в части воздействия климатических факторов 9 / ОН / по ГОСТ 15150.  Транспортирование может осуществляться любым видом транспорта.

# Свидетельство о приемке.

Стенд для испытания газопламенного оборудования соответствует ТУ 3645-011-99813470-2020 на его изготовление, испытан и признан годным к эксплуатации.

| Отметка ОТК о приемке: | ____________________________ |
| --- | --- |
| Дата приемки: | ____________________________ |