# Общество с ограниченной ответственностью

# ПО «Центрмет»

# Центратор наружный звенный

# ЦЗН - 57

# Москва

2013 г.

- Назначение изделия

  - Центратор звенный наружный ЦЗН - 57 изготовлен ООО «ПО Центрмет» «09»января 2013г., предназначен для центровки торцев труб при сварке в полевых условиях.

- Технические характеристики

  - Диаметр центрируемых труб, мм_57___

  - Масса центратора, не более, кг___4,0___

- Комплект поставки

  - Центратор наружный звенный, шт –1

  - Паспорт на ЦЗН, шт – 1

4. Устройство и принцип работы

4.1 Центратор наружный звенный состоит из звеньев, соединенных между собой осями и центрирующими роликами. Замыкание центратора на стыке производится при помощи крюка накидного. Затяжка центратора осуществляется воротком за счет винта.

- Меры безопасности

  - К работе с центратором допускаются лица, получившие предварительный инструктаж по технике безопасности.

  - Не реже одного раза в течении 3 месяцев рабочие, обслуживающие ЦЗН должны проходить повторный инструктаж.

  - В процессе сборки труб запрещается:

- работать без рукавиц,

- держать руки в просвете между торцами центрируемых труб,

- удлинять рукоятку винта.

- Транспортировка и хранение

  - Упакованный ЦЗН можно транспортировать любым видом транспорта, обеспечивающим его целостность и не допускающим его поломки.

  - Хранение ЦЗН необходимо осуществлять в закрытом помещении с естественной вентиляцией.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантийный срок эксплуатации ЦЗН –57 один год с момента ввода в эксплуатацию при соблюдении условий и правил его эксплуатации, хранения и транспортировки.

- Свидетельство о приемке

  - Центратор наружный звенный ЦЗН-57 соответствует технической документации и признан пригодным для эксплуатации.

Дата выпуска 09 января 2013г         Представитель ОТК____________